Zum Schreiblabor:

Für Administratoren:

Silent-Installation: Dem Setup.exe /S /v/qn als Parameter mitgeben.

Datenablage: Enthält alle zum Betrieb des Schreiblabors erforderlichen Daten. Muss frei gegeben werden für alle Clients zum Lesen, Schreiben, Ändern.

Datenablagepfad: Wird beim Start der LWS aus folgendem Registry-Schlüssel gelesen:

Auf einem 32-Bit-Betriebssystem lautet der Schlüssel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Schreiblabor 3

Auf einem 64-Bit-Betriebssystem dagegen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Schreiblabor 3

Wenn default eingetragen ist, wird ein vom Schreiblabor selbst gewählter, lokaler, freier Speicherbereich verwendet, meist „C:\ProgramData\SL3DaAb\“)

Lizenz: In Datei vlws.dem in oberster Ebene der Datenablage.